Załącznik nr 4A

KOSZTORYS OFERTOWY

# Zadanie 1 – monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System rejestracji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rejestrator cyfrowy z nagrywarką DVD wyposażony w min 16 wejść video. Zapis obrazu z prędkością min 25 klatek na sekundę z czterech kamer dla każdej kamery w rozdzielczości PAL: 704x576, kompresja plików. Przechowywanie nagrań na dyskach twardych wewnątrz urządzenia, skąd mogą być nagrane na płytę DVD i pamięć „PenDrive”. Możliwość jednoczesnego oglądania obrazu ze wszystkich kamer na żywo poprzez podział ekranu lub przełączanie. Tryby rejestracji obrazu - detekcja ruchu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Dysk HDD min 500 GB przystosowane do współpracy z ww. rejestratorem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Monitor kolorowy LCD min 20”, czas reakcji matrycy min. 8 milisekund, rozdzielczość min.1280/1024 , kąt widzenia w poziomie 160 stopni, w pionie 135 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 96°-24°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 8 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 8 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

# Zadanie 2 – monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System rejestracji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rejestrator cyfrowy z nagrywarką DVD wyposażony w min 16 wejść video. Zapis obrazu z prędkością min 25 klatek na sekundę z czterech kamer dla każdej kamery w rozdzielczości PAL: 704x576, kompresja plików. Przechowywanie nagrań na dyskach twardych wewnątrz urządzenia, skąd mogą być nagrane na płytę DVD i pamięć „PenDrive”. Możliwość jednoczesnego oglądania obrazu ze wszystkich kamer na żywo poprzez podział ekranu lub przełączanie. Tryby rejestracji obrazu - detekcja ruchu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Dysk HDD min 500 GB przystosowane do współpracy z ww. rejestratorem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Monitor kolorowy LCD min 19", czas reakcji matrycy min. 8 milisekund, rozdzielczość min.1280/1024 , kąt widzenia w poziomie 160 stopni, w pionie 135 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 96°-24°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

# Zadanie 3 – monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. K. Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System rejestracji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rejestrator cyfrowy z nagrywarką DVD wyposażony w min 16 wejść video. Zapis obrazu z prędkością min 25 klatek na sekundę z czterech kamer dla każdej kamery w rozdzielczości PAL: 704x576, kompresja plików. Przechowywanie nagrań na dyskach twardych wewnątrz urządzenia, skąd mogą być nagrane na płytę DVD i pamięć „PenDrive”. Możliwość jednoczesnego oglądania obrazu ze wszystkich kamer na żywo poprzez podział ekranu lub przełączanie. Tryby rejestracji obrazu - detekcja ruchu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Dysk HDD min 500 GB przystosowane do współpracy z ww. rejestratorem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Monitor kolorowy LCD min 21", czas reakcji matrycy min. 8 milisekund, rozdzielczość min.1280/1024 , kąt widzenia w poziomie 160 stopni, w pionie 135 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 96°-24°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

# Zadanie 4 – monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów, ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System rejestracji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rejestrator cyfrowy z nagrywarką DVD wyposażony w min 16 wejść video. Zapis obrazu z prędkością min 25 klatek na sekundę z czterech kamer dla każdej kamery w rozdzielczości PAL: 704x576, kompresja plików. Przechowywanie nagrań na dyskach twardych wewnątrz urządzenia, skąd mogą być nagrane na płytę DVD i pamięć „PenDrive”. Możliwość jednoczesnego oglądania obrazu ze wszystkich kamer na żywo poprzez podział ekranu lub przełączanie. Tryby rejestracji obrazu - detekcja ruchu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Dysk HDD min 500 GB przystosowane do współpracy z ww. rejestratorem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Monitor kolorowy LCD min 21", czas reakcji matrycy min. 8 milisekund, rozdzielczość min.1280/1024 , kąt widzenia w poziomie 160 stopni, w pionie 135 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 96°-24°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 14 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 14 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

# Zadanie 5 – modernizacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej, ul. K. Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 96°-24°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.