Załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OFERTA TECHNICZNA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rawie Mazowieckiej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoz napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń”, sprawa nr OSP.ZP.2.2018.

| Wymagania szczegółowe | Oferta techniczna |
| --- | --- |
| Marka (nazwa handlowa producenta) oferowanego samochodu (wg świadectwa homologacji typu pojazdu) |  |
| Typ oferowanego samochodu (wg świadectwa homologacji typu pojazdu) |  |
| Oznaczenie handlowe oferowanego samochodu (wg świadectwa homologacji typu pojazdu) |  |
| Samochód fabrycznie nowy (podwozie i zabudowa) rok produkcji 2018 Zamawiający dopuszcza roku produkcji podwozia 2017 |  |
| Klasa pojazdu: Średnia (M): 7,5 t<MMR≤16 t |  |
| Kategoria pojazdu: Kategoria 2 – uterenowiony |  |
| Grupa pojazdu: Samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą |  |
| Załoga: Załoga składa się z 6 osób (1+1+4). |  |
| Moc silnika pojazdu minimum 200 kW | Moc silnika pojazdu: …………… |
| Pojemność zbiornika wody minimum 2 500 dm3 – 3 500 dm3 (spełnienie parametru na podstawie PN-EN 1846-1) | Pojemność zbiornika wody: …………… |
| Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy, co najmniej 10% pojemności zbiornika wodnego | Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy: …………… |
| Długość pojazdu (maksymalnie) – 725 cm (długość pojazdu ograniczona jest ze względu na posiadany garaż) | Długość pojazdu: …………… |
| Wysokość pojazdu (maksymalnie) – 330 cm z przodu, 300 cm z tyłu zabudowy (wysokość pojazdu ograniczona jest ze względu na posiadany garaż) | Wysokość pojazdu: …………… |
| Pojazd pożarniczy spełniający wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). | Aktualne świadectwo dopuszczenia na oferowany przedmiot zamówienia Świadectwo dopuszczenia Nr .........................../........................... |
| Gwarancja na samochód minimum 24 miesiące |  |

Środki łączności (dostarczyć wraz z pojazdem):

Wymagane jest wyposażenie samochodu w środki łączności tj. radiotelefon przewoźny oraz antenę zewnętrzną, okablowanie kabiny i podwozia w instalację antenową i zasilającą – 1 kpl.

Na stanowisku obsługi pompy głośnik (z możliwością wyłączenia) podłączony do urządzenia łączności radiowej i współpracujący z radiotelefonem przewoźnym dostarczonym wraz z pojazdem,

Wyposażenie zamontowane na stałe:

autopompa pożarnicza o wydajności minimum 2500 l/min., dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia, zabudowana 
z tyłu pojazdu z układem wodno-pianowym

urządzenie szybkiego natarcia wysokociśnieniowe – napęd zwijadła elektryczny i ręczny (wąż linii szybkiego natarcia o długości minimum 60 m zakończony prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany),

dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy,

maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego minimum 30 000 lumenów

instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń lub do celów gaśniczych,

działko wodno-pianowe o wydajności minimum 1 600 l/min. zamontowane na dachu,

hak holowniczy.

Mocowania aparatów powietrznych w kabinie w oparciach tylnych siedzeń (4 szt.).

Podest do ładowarek radiostacji przenośnych z wyłącznikiem i zabezpieczeniem.

Wymagania dodatkowe samochodu:

Możliwość uruchomienia silnika pojazdu spoza miejsca kierowcy – z przedziału autopompy,

Pełnowymiarowe koło zapasowe (dostarczyć wraz z samochodem – nie montować w samochodzie),

Samochód posiada aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin).

Pojazd powinien posiadać sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego.

Półki sprzętowe wykonane w systemie z możliwością regulacji wysokości.

Ogumienie: Typ opon – wielosezonowe.

Rodzaj kół: pojedyncze na osi przedniej, podwójne na osi tylnej.

Wyposażenie: klimatyzacja, radioodtwarzacz, centralny zamek z pilotem, niezależne ogrzewanie kabiny załogi

Wymagane urządzenia sterowania i kontroli:

Licznik czasu pracy (licznik motogodzin) na pulpicie sterowniczym napędzanego urządzenia – autopompy.

Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

..................................................................................................................................................................

Własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

lub

Czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy