Załącznik nr 1a - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 2: dostawa i montaż infrastruktury sieciowej oraz sprzętu z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Uwagi do przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)  charakteryzował się parametrami nie gorszymi niż podane w opisie poszczególnych urządzeń.

- W odniesieniu do wymiarów i wagi urządzeń w opisie przedmiotu zamówienia podano maksymalne wartości.

- Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania:

Projekt pod nazwą „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18

Do obowiązku Wykonawcy należy oznakowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata 2014-2020. Wszystkie działania promocyjne projektu muszą być zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjanta programów polityki spójności 2014 -2020 w zakresie informacji i promocji" oraz z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, Załączniku II do rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku oraz innymi obowiązującymi regulacjami odwołującymi się do kwestii związanych z promocją.

- Warunki gwarancji i rękojmi

- Gwarancja minimum 24 miesiące door-to-door, świadczona przez autoryzowany przez producenta serwis.

- Okres trwania gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Usługi gwarancyjne obejmują wykonywanie diagnostyki i napraw, w tym wymianę elementów, uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe o takich samych lub lepszych parametrach.

- Usługi gwarancyjne dla usług instalacji i konfiguracji  obejmują rozwiązywanie i usuwanie problemów wynikających z wykonanych przez Wykonawcę prac.

- W przypadku awarii urządzenia, które było naprawiane dwa razy Wykonawca zobowiązany jest wymienić to urządzenia na nowe, wolne od wad.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon w godzinach pracy Zamawiającego oraz przez e-mail lub stronę www  przez całą dobę.

- Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem ujawnionych awarii, a także konserwacją i diagnostyką urządzeń, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

- Zamawiający wymaga, by usługi gwarancyjne były świadczone przez producenta urządzenia bądź przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego, który jest autoryzowany przez producenta urządzenia w obszarze usług serwisu gwarancyjnego.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Okablowanie strukturalne z szafką: 1 kpl.

Zadanie obejmuje dostawę i instalację 300 metrów przewodu sieciowego UTP w korytkach kablowych (możliwość wykorzystania istniejących korytek i przejść instalacyjnych) + montaż szafy rack w miejscach  wskazanych przez zamawiającego.

Po zamontowaniu szafy wiszącej RACK 19’’ 6u, zamawiający wymaga zamontowania zarządzalnego przełącznika sieciowego będącego elementem dostawy o specyfikacji podanej w dalszych pkt. Opisu przedmiotu zamówienia.

Okablowanie strukturalne  powinno być wykonane przy użyciu przewodów UTP min. kategorii 5e.

Specyfikacje techniczna okablowania:

- średnica żyły: 0.51 mm 100% CU;

- materiał izolacji kabla: LSZH - powłoka nie podtrzymuje palenia, nie wydziela trujących związków;

Minimalne parametry transmisyjne okablowania:
- Insertion Loss [1-100MHz] ≤ 1.967·√f+0,023·f+0.050/√f dB/100m
- NEXT [1-100MHz] ≥ 35,3-15·log(f/100) dB/100m
- PS NEXT [1-100 MHz] ≥ 32,3-15·log(f/100) dB/100m
- PS ELFEXT [1-100 MHz] ≥ 23,8-20·log(f/100) dB/100m
- PS ELFEXT [1-100 MHz] ≥ 20,8-20·log(f/100) dB/100m
- RL [1-10 MHz] ≥ 20+5·log(f/100) dB
- RL [10-20 MHz] ≥ 25 dB
- RL [25-100 MHz] ≥ 24-7·log(f) dB
- Propagation Delay ≤ 543+36 √f ns/100m
- Delay Skew ≤ 45 ns/100m
Standardy branżowe okablowania:
- ANSI/TIA-568-C.2 kategoria 5e,
- ISO 11801:2002 Klasa D,
- IEC 61156-5,
- EN 50173:2007 Klasa D,
- EN 50288-3

Instalacja powinna być zgodna ze standardami dla kategorii 5e: ANSI/TIA-568-C.2 dla kategorii 5e, ISO 11801:2002 Klasa D, IEC 61156-5, EN 50173:2007 Klasa D, EN 50288-3.

2. System zarządzania siecią – oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania sieci komputerowej w szkole: 1 szt.

Zadanie obejmuje dostawę licencji na oprogramowanie- system zarządzania siecią.

Zamawiający w obecnej chwili użytkuje urządzenie typu UTM Zyxel USG 110 z licencją na oprogramowanie składające się z  modułów: zapora antywirusowa i anty-spamowa, system wczesnego wykrywania i zapobiegania włamaniom IDP/ADP oraz filtr treści umożliwiający ograniczenie dostępu do wybranych stron lub treści WWW.  Zamawiający wymaga dostarczenia 2-letniej licencji na wyżej wymienione oprogramowanie lub rozwiązanie równoważne zapewniające poniższe funkcjonalności.

| Moduł oprogramowania antywirusowego : | Kompleksowa ochronę w czasie rzeczywistym przed złośliwym oprogramowaniem i zapobieganie przedostawaniu się wirusów do sieci wewnętrznej szkoły. Wykorzystanie technologi szybkiego skanowania strumienia danych. Obsługa kontroli SSL i protokołów HTTP / HTTPs, FTP / FTPs, SMTP / SMTP, w tym również dotyczących poczty elektronicznej POP3 / POP3 i IMAP / IMAP. Brak ograniczenia rozmiaru skanowanych plików. Codzienna automatyczna aktualizacja bazy sygnatur. Baza ponad 650 000 sygnatur wirusów na dzień ogłoszenia postępowania. |
| --- | --- |
| Ochrona antyspamowa: | Wykorzystanie kilku technik filtrowania wiadomości e-mail, poprzez lokalne reguły i bazę danych w chmurze w czasie rzeczywistym. Technologia wykrywania powtarzających się wzorców (RPD), zabezpieczenie przed botnetem. |
| System wczesnego wykrywania i zapobiegania włamaniom IDP: | Analiza ruchu w warstwie aplikacyjnej, działająca jako uzupełnienie zapory ogniowej i umożliwiająca wykrycie i zablokowanie ataku zanim dotrze on do celu. Sonda IDP w czasie rzeczywistym powinna klasyfikować dany przepływ na podstawie bazy wzorów ataków oraz na podstawie anomalii ruchu i protokołów. |
| Filtr treści: | Filtrowanie złośliwych stron w czasie rzeczywistym. Blokowanie adresów URL i blokowanie słów kluczowych, 64 kategorie adresów URL, w tym 8 niebezpiecznych kategorii. Dynamiczna, bazująca na chmurze baza danych filtrowania adresów URL. Konfigurowalne komunikaty ostrzegawcze. Wsparcie SafeSearch: automatyczny filtr pornografii i potencjalnie obraźliwych treści. |

3. Urządzenie sieciowe (zarządzalny przełącznik sieciowy): 1 szt.

Zadanie obejmuje dostawę urządzenia sieciowego.

| Porty zewnętrzne | Porty PoE+: 24 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza), Porty UPLINK: 4 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s, Porty optyczne UPLINK: 4 x SFP |
| --- | --- |
| Standardy PoE | IEEE802.3 af, IEEE802.3 af |
| Obsługiane protokoły | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X |
| Dodatkowe funkcje sieciowe | VLAN, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja połączeń, RTSP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3 |
| Wsparcie QoS | Tak |
| Wsparcie CoS | Tak |
| Bufor pakietu danych | 1500 KB |
| Lista adresów MAC | 16K |
| Flash/RAM | 32 MB/256 MB |
| Szybkość przekierowań pakietów | 41,7 Mb/s |
| Przepustowość | 56 Gb/s |
| Bufor pamięci | 1,5 MB |
| Typ obudowy | Do szaf RACK |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 50°C |
| Maksymalny pobór mocy | 477 W |
| Wydajność portów PoE | 375 W dla portów 1 do 24, nie więcej niż 30 W dla jednego portu |
| Szerokość/wysokość/długość | 44cm/44,9cm/33cm |
| Waga | 4800 g |

4. Serwer plików NAS: 1 szt.

Zadanie obejmuje dostawę serwera plików NAS.

| Dołączone dyski twarde | 2X4TB, format 3,5'', pamięć podręczna cache 64 MB, Niezawodność MTBF 1 000 000 godz. |
| --- | --- |
| Maksymalna obsługiwana pojemność | 20 TB |
| Kieszenie na dyski | 2,5"/3,5" - 2 szt. (Hot swap) |
| RAID | 0 1 Basic JBOD Synology Hybrid RAID |
| Rodzaje wyjść / wejść | USB 3.0 - 3 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt. eSATA - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Procesor | Intel Celeron J3455 (4 rdzenie, 1.5 GHz do 2.3 GHz) |
| Pamięć RAM | 2 GB (DDR3) |
| Protokoły sieciowe | Serwer CIFS/SMB Serwer DLNA Serwer FTP Serwer VPN |
| System plików dla dysków zewnętrznych | FAT NTFS HFS+ EXT3 EXT4 Btrfs |
| System plików | EXT4 Btrfs |
| Cechy systemu operacyjnego i dołączone oprogramowanie | System operacyjny serwera oraz dołączone aplikacje powinny umożliwiać m.in.: - dwukierunkową synchronizację danych w czasie rzeczywistym między serwerem NAS i publiczną chmurą; - jednokierunkową synchronizację z serwera NAS do chmury lub z chmury do serwera NAS; - optymalizację tworzenia kopii zapasowych z opcją nieusuwania danych z miejsca docelowego; - ochronę przesyłanych plików za pomocą szyfrowania AES-256; - obsługę wielu połączeń synchronizacji; - mapowanie wielu folderów między publiczną chmurą a serwerem NAS w jednym połączeniu; - synchronizację folderu z serwera NAS z wieloma miejscami docelowymi w publicznej chmurze; - filtrowanie plików według rozmiaru, typu, rozszerzenia i nazwy pliku; - wymuszanie kontroli przepustowości dla każdego połączenia z publiczną chmurą; - obsługę folderów udostępnionych na serwerze Synology NAS w trybie tylko do odczytu i zaszyfrowanych; - rejestrowanie historii synchronizacji; - udostępnienie trybu administratora na potrzeby scentralizowanego zarządzania użytkownikami i typem chmury; - synchronizację zgodnie z harmonogramem; - obsługiwane usługi chmury obejmują: Dropbox (w tym Dropbox for Business) Google Cloud Storage Dysk Google (w tym Google Drive for Work) HiDrive Microsoft OneDrive (w tym Office 365 i OneDrive for Business); - automatyczną synchronizację plików między systemami Windows, Mac, Linux (Cloud Station Drive), iOS i Android (DS cloud) i Synology NAS (Cloud Station ShareSync); - usługę tworzenia kopii zapasowych dla systemów Windows, Mac i Linux; - przechowywanie do 32 historycznych wersji plików z danymi przyrostowymi; - synchronizację wielu folderów udostępnionych w systemie Linux; - obsługę nawigacji w osi czasu i określonego przywracania danych z określonego punktu w czasie; - ustawienie limitu szybkości użytkownika i grupy; - obsługę synchronizacji jednokierunkowej do urządzeń klienckich z folderami współdzielonymi tylko do odczytu; -konfigurację profilu synchronizacji dla każdego użytkownika w celu synchronizacji ograniczonej wielkości plików i typów plików; -wymuszanie weryfikacji dwustopniowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych; - pełne skanowanie systemu poprzez wbudowany program antywirusowy; - sterowanie ruchem sieciowycm do i z urządzenia poprzez zaporę sieciową. |
| Dodatkowe informacje | Zabezpieczenie Kensington lock |
| Szerokość/wysokość/głębokość | 10.4cm/15.7cm/23.2cm |
| Waga | 1,74 kg |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz Kabel sieciowy - 2 szt. Kabel zasilania - 1 szt. |

5. Punkt dostępu typ A: 4 szt.

Zadanie obejmuje dostawę punktu dostępu.

| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1200 Mbit/s |
| --- | --- |
| Pasma transmisji | 2,4 Ghz, 5 GHz |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac |
| Możliwość oraz dostępność aktualizacji oprogramowania urządzenia | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | - WMM (Wi-Fi certified) - WEP - WPA/WPA2-PSK - WPA2 - WPA/WPA2 Enterprise - IEEE 802.1X - 16 Multiple SSID - MAC Filtering - RADIUS - EAP (TLS/TTLS/PEAP/FAST/AKA/SIM) - Detekcja AP |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Ilość wsparć SSID | 16 |
| Obsługa VLAN | Tak |
| Pobór mocy | 9 W |
| Zasilanie | 12V DC, 1A, PoE |
| Liczba anten | 4 |
| Zysk anten | 4 DBI |
| Możliwość montażu ściennego/sufitowego | Tak |
| Waga | 0,4 kg |
| Zakres temperatur(eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Uwagi | Zamawiający posiada punkty dostępowe Zyxel NWA5121 zarządzane przez kontroler Zyxel USG 110 i wymaga kompatybilności z tym urządzeniem oraz dostarczenia licencji umożliwiającej pracę dostarczonych punktów dostępowych, a w przypadku braku możliwości zepewnienia kompatybilności zaoferowanie rozwiązań umożliwiających scentralizowane, zdalne zarządzanie w obrębie zamówionych 5 szt. punktów dostępowych(4 punkty dostępowe typu A + 1 punkt dostępowy typu B) oraz punktów dostępowych zainstalowanych w szkole. |

6. Punkt dostępu typ B: 1 szt.

Zadanie obejmuje dostawę punktu dostępu.

| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1167 Mbit/s |
| --- | --- |
| Pasma transmisji | 2,4 Ghz, 5 GHz |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
| Możliwość oraz dostępność aktualizacji oprogramowania urządzenia | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Ilość wsparć SSID | 16 |
| Obsługa VLAN | Tak |
| Pobór mocy | 15.12 W |
| Zasilanie | 12V DC, 2A, PoE |
| Liczba anten | 4 |
| Zysk anten | 4 dBi @2.4 GHz 6 dBi @5 GHz |
| Możliwość montażu ściennego/sufitowego | Tak |
| Waga | 1,1 kg |
| Zakres temperatur(eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Uwagi | Zamawiający posiada punkty dostępowe Zyxel NWA5121 zarządzane przez kontroler Zyxel USG 110 i wymaga kompatybilności z tym urządzeniem oraz dostarczenia licencji umożliwiającej pracę dostarczonych punktów dostępowych, a w przypadku braku możliwości zepewnienia kompatybilności zaoferowanie rozwiązań umożliwiających scentralizowane, zdalne zarządzanie w obrębie zamówionych 5 szt. punktów dostępowych(4 punkty dostępowe typu A + 1 punkt dostępowy typu B) oraz punktów dostępowych zainstalowanych w szkole. |

7. System do zbierania i analizowania odpowiedzi – 1 kpl

Zadanie obejmuje dostawę systemu do zbierania i analizowania dpowiedzi.

| Pilot prowadzącego(1 szt.): | Wymiary: 127 x 51 x 25 mm Wyświetlacz LCD: 1.7” kolorowy, podświetlany, 128 x 160 pikseli, 10 wierszy / 15 znaków Zasilanie: 2 x baterie AA |
| --- | --- |
| Piloty słuchaczy(32 szt.): | Wymiary: 114 x 46 x 18 mm LCD: 1.1” podświetlany, 128 x 64 pikseli, 4 wiersze / 20 znaków Zasilanie: 2 x baterie AAA |
| Odbiornik radiowy(1 szt.): | Wymiary: 76 x 25 x 8 mm Technologia radiowa: 2.4 GHz RF Maksymalna liczba pilotów: 400 |
| Akcesoria: | Walizka+ oprogramowanie do zarządzania |

8. Monitor interaktywny 2 szt.

Zadanie obejmuje dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie monitorów.

| Przekątna : | 75" |
| --- | --- |
| Rozdzielczość panelu: | 4K/UHD (3840×2160) @60 Hz |
| Podświetlenie matrycy: | Direct LED |
| Czas reakcji matrycy: | 8 ms |
| Kąt widzenia: | 178° / 178° |
| Jasność: | 350 cd/m2 |
| Kontrast typowy: | 4000:1 |
| Grubość wzmocnionej szyby: | 4 mm |
| Technologia dotyku: | podczerwień(IR) |
| Ilość obsługiwanych punktów dotyku: | 20 |
| Wyjścia wideo/audio: | HDMI, Mini jack 3.5 mm |
| Wejścia wideo/audio: | 2 x HDMI, VGA, Mini jack 3.5 mm |
| Komunikacja: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Slot OPS: | Tak |
| Porty USB: | 4x USB 2.0, 2 xUSB 3.0 |
| Wbudowane głośniki: | Tak: 2 x 16 W |
| Wspierane systemy operacyjne: | Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XPLinux / Mac / Android / Chrome |
| Wbudowany system operacyjny: | min. Android 7.0 |
| Pamięć Ram: | 2 GB |
| Pamięć wbudowana: | 16 GB |
| Możliwość montażu ściennego: | VESA 800 × 400 |
| Dołączone akcesoria: | Pilot z bateriami Pisaki (3 szt) Przewód audio (5m) Przewód HDMI (1,5m) Przewód USB (5m) Przewód VGA Przewód zasilający (3m) uchwyt montażowy ścienny |

9. Projektor ultrakrótkogniskowy  - 6 szt.

Zadanie obejmuje dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie projektorów.

| Technologia: | 3LCD |
| --- | --- |
| Rozdzielczość: | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Kontrast: | minimum 14000:1 |
| Jasność: | minimum 3100 ANSI lm (tryb normalny)/ 1800 ANSI lm (tryb ECO) |
| Poziom szumu: | maksimum 35 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO) |
| Zużycie energii: | maksimum 317W (tryb normalny) / 230W (tryb ECO) / 0.5W (w trybie czuwania) |
| Żywotność źródła światła: | minimum 5000h (tryb normalny) / 10000h (tryb ECO) |
| Moc/ źródło światła: | maksimum 215W |
| Obiektyw: | F = 1,6 |
| Współczynnik odległości: | maksimum 0,32 - 0,43 : 1 |
| Odległość od ekranu: | maksimum 0,4 - 0,6 m |
| Zoom: | minimum 1.35x/ cyfrowy |
| Rozmiar projekcji: | minimum 60 - 100 cale |
| Wejścia/porty: | Wejścia video HDMI (3x) VGA (D-Sub15) (2x) Composite (x1) Wyjścia video VGA (D-Sub15) (1x) Wejścia audio Mini jack 3,5 mm (x3) Wyjścia audio Mini jack 3,5 mm (1x) Porty komunikacyjne USB typu B (1x) USB typu A (1x) RJ-45 (1x) RS-232C |
| Moc wbudowanego głośnika: | minimum 16W |
| Waga: | maksymalna waga: 5,7 kg |
| Wymiary: | maksimum: 367 x 400 x 149 mm |
| Wyposażenie dodatkowe: | kabel zasilający, pilot z bateriami, instrukcja obsługi, oprogramowanie(CD), uchwyt naścienny |
| Gwarancja: | minimalne warunki gwarancji: 3 lata na projektor lub 8000 godzin |

10. Tablica interaktywna – 4 szt.

Zadanie obejmuje dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie tablic interaktywnych.

| Technologia: | pozycjonowanie w podczerwieni |
| --- | --- |
| Przekątna tablicy: | minimum 83’’ |
| Wymiary powierzchni roboczej: | minimum 80’’ |
| Rodzaj powierzchni: | magnetyczna, matowa, porcelanowa PolyVision e3, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy |
| Sposób obsługi: | palec lub dowolny wskaźnik |
| Ilość punktów styku: | minimum 10 |
| Format obrazu: | 4:3 |
| Rozdzielczość: | nie mniejsza niż 32768 x 32768 |
| Dokładność odczytu: | <0,05mm |
| Prędkość kursora: | nie mniej niż 120’’/sekundę |
| Czas reakcji: | nie więcej niż 8 ms, pierwsza kropka 16ms |
| Komunikacja: | USB |
| Paski skrótów: | po obu stronach |
| Wymiary tablicy: | 1720 x 1250 x 36 mm |
| Waga tablicy: | max 20 kg |
| Zasilanie: | port USB |
| Dołączone akcesoria: | instrukcja obsługi, inteligentna półka na pisaki, kabel USB (6m), pisaki (3 szt), uchwyty do montażu na ścianie, wskaźnik teleskopowy, wymazywacz w formie pisaka |
| Oprogramowanie: | Oprogramowanie powinno umożliwiać przynajmniej funkcjonalności zawarte poniżej: 1. interfejs z podziałem na obszar rysowania, pasek menu, zakładki narzędziowe oraz listwę ogólną 2. dwa tryby pracy: tryb tablicy interaktywnej w którym łatwo dostępne są wszystkie narzędzia (podobny do programów MS Office) i tryb interaktywny, w którym dostępne są podstawowe funkcje i maksymalizowany jest obszar dotykowy 3. pasek menu zawiera funkcje Plik, Edytuj, Strona, Widok, Rysuj, Wstaw, Narzędzie 4. otwieranie plików *.int, *.ints, *.iwb, *.pdf, *.docx, *.dox, *.xlsx, *.xls, *.pttx, *.ptt 5. zapisywanie jako plik *.ints lub *.iwb 6. eksport stron do formatów: *.png, *.jpg, *.bmp, *.pbm, *.pgm, *.ppm, *.xbm, *.xpm, *.tiff, *.tif, *.jpeg, *.ptt, *.doc, *.xls, *.pdf, *.htm, *.swf 7. wysłanie pliku e-mailem (*.pdf, *.int, *.ppt) 8. drukowanie, drukowanie fragmentu i podgląd wydruku 9. Wybieranie narysowanych obiektów lub wstawionych obrazów 10. Cofanie i przywracanie ostatnio naniesionych zmian 11. Wklejanie skopiowanych treści na obecnie wyświetloną stronę 12. Wycinanie wybranych obiektów 13. Kopiowanie wklejanych obiektów 14. Natychmiastowe klonowanie wybranych obiektów 15. Wyrównanie obiektów do prawej, lewej, góry, dołu lub środka 16. Tworzenie lustrzanego odbicia zaznaczonego obiektu z lewej, prawej, góry lub dołu 17. Ustalanie warstw obiektów, przesuwanie w górę, dół lub na wierzch lub na spód 18. Tworzenie odbić obiektów w poziomie i pionie 19. Blokowanie (blokuje ruch, edytowanie i usuwanie) i odblokowywanie obiektów 20. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów (oprogramowanie traktuje je jak jeden obiekt) 21. Edycja właściwości każdego obiektu – możliwość zaznaczania/odznaczania widoczności obiektu, blokowania/odblokowywania, edycji szerokości, stylu i koloru linii, koloru wypełnienia, zaznaczania/odznaczania wypełnienia oraz dodawania hiperłącza 22. Odtwarzanie wszystkich akcji rysowania i edycji użytych na zaznaczonym obiekcie 23. Nagrywanie dźwięku do zaznaczonego obiektu i odtwarzanie go 24. Dodawanie hiperłącza do zaznaczonego obiektu – do innej strony w oprogramowaniu, adresu internetowego lub do pliku znajdującego się na dysku 25. Edycja krycia – przejrzystości zaznaczonego obiektu 26. Możliwość zmiany rodzaju oraz wielkości czcionki, pogrubienia, podkreślenia lub kursywy dla tekstu 27. Ustalanie środka osi wokół której obiekt będzie obracany i resetowanie tego środka do standardowej pozycji 28. Wstawianie okręgów wpisanych w trójkąt i opisanych na trójkącie 29. Obliczanie kątów i długości boków w wstawionych figurach 30. Pokazanie obiektu 3D i operacje na nim, takie jak poruszanie i obracanie 31. Tworzenie siatek obiektów 3D 32. Menu stron z poglądem ich zawartości i zmianą kolejności metodą drag&drop 33. Wewnętrzna baza zasobów z narzędziami do matematyki, chemii, fizyki, biblioteka zasobów z różnymi tłami dla stron (boiska, siatki) i obrazkami 34. Zmiana języka oprogramowania 35. Zmiana skórki oprogramowania 36. Wstawianie nowej strony: białej, czarnej lub zielonej 37. Opcja przesuwania całej strony oraz resetowania jej widoku 38. Widok miniaturki całej strony 39. Przybliżanie i oddalanie widoku strony 40. Czyszczenie całej strony (poza zablokowanymi elementami) 41. Usuwanie oraz przechodzenie między stronami 42. Funkcja nanoszenia notatek na pulpicie 43. Zapisywanie strony jako szablonu 44. Wypełnianie figur i obiektów kolorem z palety 45. Standardowy pisak, spray, miękki pisak (pióro kaligraficzne), pisak fluorescencyjny, pisak laserowy, inteligentne pióro (rozpoznaje i poprawia rysowane kształty), magiczny pisak (efekt podobny do pisaka laserowego, narysowanie kwadratu przywołuje lupę, narysowanie elipsy przywołuje efekt Jupiter), pisak gestowy (efekt zwykłego pisaka, możliwość zmiany stron do przodu i do tyłu, zmazywania i zaznaczania obiektów gestami), rozpoznawanie pisma odręcznego 46. Szybki wybór 9 podstawowych kolorów lub pełnej palety barw 48. Szybki wybór 9 podstawowych tekstur lub wybór własnego pliku graficznego jako tekstury 49. Możliwość wyboru ciągłej linii lub jednego z 5 rodzajów linii przerywanej oraz zmiany jej grubości 50. Funkcja gumki pikselowej oraz obiektowej 51. Wstawianie tabel, możliwość scalania komórek, dodawania i usuwania kolumn i wierszy, wypełniania komórek kolorem, wstawiania tekstu do komórek 52. Wstawianie figur z wewnętrznej bazy: linii, linii przerywanych, strzałek, strzałek przerywanych, figur oraz brył geometrycznych oraz rysowania figur niestandardowych 53. Wstawianie plików audio, wideo oraz obrazów z zasobów komputera 54. Wstawianie wykresów kołowych oraz histogramów 55. Wstawianie formuł matematycznych z edytora wzorów 56. Nagrywanie całego ekranu lub wybranego obszaru, z dźwiękiem lub bez Dostawca oprogramowania umożliwi przynajmniej w okresie 1 roku dostęp do przynajmniej 20 gotowych programów edukacyjnych obejmujących swą tematyką co najmniej przedmioty: matematyka, język polski, przyroda, język angielski, język niemiecki. |

11. Sieciowe urządzenie wiolofunkcyjne Typ A: 1 szt.

Zadanie obejmuje dostawę sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego.

| Technologia wydruku: | Atramentowa, kolorowa |
| --- | --- |
| Obsługiwany typ nośnika | Papier zwykły, Papier fotograficzny, Koperty |
| Obsługiwany format nośnika | A4, A5, A6, DL |
| Podajnik papieru | 150 arkuszy |
| Rodzaje podajników papieru | Tacka |
| Odbiornik papieru | 50 arkuszy |
| Szybkość druku w kolorze | 10 str./min |
| Szybkość druku w mono | 12 str./min |
| Szybkość wydruku pierwszej strony (czerń) [s] | 13 |
| Szybkość wydruku pierwszej strony (kolor) [s] | 14 |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |
| Pamięć | 128 MB |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 6000 x 1200 dpi |
| Szybkość skanowania | 3,5 s |
| Szybkość kopiowania | 4,4 str./min |
| Rozdzielczość skanowania: | 2400 x 1200 dpi |
| Maksymalny format skanu | A4 |
| Maksymalna gramatura papieru | 220 g/m² |
| Interfejsy | USB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, sieć przewodowa 10/100BASE-TX, RJ-11 |
| Wyświetlacz | Wbudowany |
| Dodatkowe informacje: | Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów System stałego zasilania tuszem (CISS) |
| Szerokość/wysokość/głębokość: | 435 mm/ 200 mm/ 450 mm |
| Waga: | 10 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Zestaw pełnych tuszów Dodatkowy czarny tusz - 1 szt. |
| Kompatybilne systemy operacyjne: | Win 7, Win 8.1, Win 10 |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |

12. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne Typ B: 3 szt.

Zadanie obejmuje dostawę sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych.

| Technologia wydruku: | Atramentowa, kolorowa |
| --- | --- |
| Obsługiwany typ nośnika | Papier zwykły, Papier fotograficzny, Koperty |
| Obsługiwany format nośnika | A4, A5, A6, DL |
| Podajnik papieru | 150 arkuszy |
| Rodzaje podajników papieru | Tacka |
| Odbiornik papieru | 50 arkuszy |
| Szybkość druku w kolorze | 6 str./min |
| Szybkość druku w mono | 12 str./min |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 6000 x 1200 dpi |
| Szybkość skanowania | 3,5 s |
| Szybkość kopiowania | 4,4 str./min |
| Rozdzielczość skanowania: | 2400 x 1200 dpi |
| Maksymalny format skanu | A4 |
| Maksymalna gramatura papieru | 220 g/m² |
| Interfejsy Wyświetlacz | USB, Wi-Fi, AirPrint |
| Wyświetlacz | Wbudowany |
| Dodatkowe informacje: | Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów System stałego zasilania tuszem (CISS) |
| Szerokość/wysokość/głębokość: | 435 mm/ 159 mm/ 380 mm |
| Waga: | 7,3 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Zestaw pełnych tuszów Dodatkowy czarny tusz - 1 szt. |
| Kompatybilne systemy operacyjne: | Win 7, Win 8.1, Win 10 |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |

13. Tablet: 27 szt.

Zadanie obejmuje dostawę tabletów.

| Procesor | 4 rdzenie: 2.36 GHz,4 rdzenie: 1.70 GHz, |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 3 GB DDR3 |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Typ ekranu | Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS |
| Przekątna ekranu | 10.1" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth Wbudowany moduł GPS Wbudowany moduł AGPS Wbudowany moduł GLONASS |
| Złącza | Micro USB - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| Bateria | Litowo-polimerowa 5100 mAh |
| Cechy systemu operacyjnego | Data pierwszego wydania od 20 sierpnia 2017, oferujący następujące funkcjonalności: ikony aplikacji w centrum powiadomień, inteligentne zaznaczanie tekstu, wskaźnik procentowy naładowania podłączonych urządzeń Bluetooth, wsparcie wielu ekranów, obsługa kodeków dźwięku AAudio, aptX, aptX-HD i LDAC, możliwość uruchamiania wybranych aplikacji na zasadzie: "obraz w obrazie", automatyczne włączanie połączenia sieci WIFI, |
| Aparat | 1.9 Mpix - przód 5.0 Mpix - tył |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Szerokość/wysokość/grubość | 24.4cm/16.4cm/0.8cm |
| Waga | 470 g |
| Dodatkowe informacje | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Akcelerometr Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy |

14. Laptop typ A: 20 szt.

Zadanie obejmuje dostawę laptopów.

| Procesor | Liczba rdzeni: 2 Liczba wątków: 4 Częstotliwość procesora: od 2.5 GHz do 3.1 Ghz Cache: 3MB TPD: 15 W Wynik dla procesora w ogólnodostępnym teście CPU Passmark: min. 4600 pkt (wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net) |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 256 GB |
| Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| Typ ekranu | Matowy, LED |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Karta graficzna | Zegar rdzenia: 300 MHz Zegar rdzenia: 1150 MHz Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4096x2304 przy 60 Hz DirectX: 12 Wynik w teście 3D Mark Performance GPU dla rozdzielczości 1280x720 minimum: 1680 pkt. |
| Wielkość pamięci karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio |
| Kamera internetowa | 0.3 Mpix |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth |
| Rodzaje wejść / wyjść | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Bateria | 2-komorowa, 3948 mAh, Li-Ion |
| System operacyjny | Zgodny z opisem w pkt 16 |
| Pakiet biurowy | Zgodny z opisem w pkt 17 |
| Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington MiniSaver) Szyfrowanie TPM Zasilacz |
| Szerokość/wysokość/długość | 376mm/23mm/255mm |
| Waga | 1,9 kg(z baterią) |

15. Laptop typ B: 5 szt.

Zadanie obejmuje dostawę laptopów.

| Procesor | Liczba rdzeni: 4 Liczba wątków: 8 Częstotliwość procesora: od 1.6 GHz do 3.9 Ghz Cache: 6 MB TPD: 15 W Wynik dla procesora w ogólnodostępnym teście CPU Passmark: min. 8000 pkt (wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net) |
| --- | --- |
| Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) | 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Dysk HDD | SATA 5400 obr. 1000 GB |
| Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk M.2 PCIe/SATA | Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe/SATA (elementy montażowe w zestawie) |
| Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| Typ ekranu | Matowy, LED, IPS |
| Przekątna ekranu | 17,3" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Karta graficzna | Zegar rdzenia: 300 MHz Zegar rdzenia: 1150 MHz Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4096x2304 przy 60 Hz DirectX: 12 Wynik w teście 3D Mark Performance GPU dla rozdzielczości 1280x720 minimum: 1680 pkt. |
| Wielkość pamięci karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio1.0 Mpix |
| Kamera internetowa | 1.0 Mpix |
| Łączność | LAN 10/100 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth |
| Rodzaje wejść / wyjść | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Bateria | 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion |
| System operacyjny | Zgodny z opisem w pkt 16 |
| Pakiet biurowy | Zgodny z opisem w pkt 17 |
| Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington MiniSaver) Szyfrowanie TPM Zasilacz |
| Szerokość/wysokość/długość | 420mm/27mm/280mm |
| Waga | 2,7 kg(z baterią) |

16. System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny powinien umożliwiać w pełni korzystanie z usług internetowych, poczty i aplikacji multimedialnych. W szczególności zainstalowany system operacyjny powinien posiadać wbudowane mechanizmy pozwalające na spełnienie poniższych wymagań bez użycia dodatkowych aplikacji:

a) darmowe aktualizacje przez Internet(niezbędne aktualizacje, poprawki, bez dodatkowych opłat);

b) aktualizacja internetowa zapewniona w języku polskim;

c) wbudowana zapora internetowa(firewall);

d) menu, komunikaty sustemowe, odtwarzacz multimediów w języku polskim;

e) zabezpieczony hierarchiczny dostęp do systemu;

f)możliwość uwierzytelniania użytkownika za pomocą rozpoznawania twarzy, odcisku palca lub kodu PIN

g) obsługa Sun Java i .Net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0- możliwość   uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

h) obsługa Jscript i VBScript- możliwość uruchomienia interpretera poleceń;

i) graficne środowisko instalacji i konfiguracji;

j) możliwość przywracania plików systemowych;

k) funkcje multimedialne (np. odtwarzanie i nagrywanie DVD);

l)zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

m)wbudowany system pomocy w języku polskim;

n) możliwość weryfikacji legalności zainstalowanego oprogramowanie poprzez kontakt z infolinią techniczną producenta oprogramowania świadczoną w języku polskim.

Licencja dożywotnia,  nie naruszająca praw osób trzecich.

17. Pakiet biurowy

Licencja dożywotnia,  nie naruszająca praw osób trzecich.

1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski,

b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych,

c) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego służący do zapisu danych w formie elektronicznej),

c) umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny,

3) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać

narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców,

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy),

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim,

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) edytor tekstów

b) arkusz kalkulacyjny,

c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

7) Edytor tekstów musi umożliwiać:

a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,

b) wstawianie oraz formatowanie tabel,

c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),

e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,

f) automatyczne tworzenie spisów treści,

g) formatowanie nagłówków i stopek stron,

h) sprawdzanie pisowni w języku polskim,

i) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,

j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

k) określenie układu strony (pionowa/pozioma),

l) wydruk dokumentów,

m) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,

n) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,

o) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

8) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a) tworzenie raportów tabelarycznych,

b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,

c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje

matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

g) wyszukiwanie i zamianę danych,

h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,

l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

9) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,

b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

d) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,

e) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,

f) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagra

ń dźwiękowych i wideo,

g) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

h) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych

w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,

i) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,

j) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na

drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

k) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS

PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016;

10) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

g) zarządzanie kalendarzem

h) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

i) przeglądanie kalendarza innych użytkowników

j) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) zarządzanie listą zadań

l) zlecanie zadań innym użytkownikom

m) zarządzanie listą kontaktów

n)  udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

o) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

p) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

11) Dopuszcza się dostawę oprogramowania w postaci klucza aktywacyjnego bez nośnika (oprogramowania do pobrania z dedykowanego portalu producenta po zalogowaniu się i podaniu klucza)

18. Szafka mobilna do przechowywania i ładowania laptopów 1 szt.

Zadanie obejmuje dostawę szafki mobilnej.

| Ilość skrytek | 20, Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla jednego przechowywanego laptopa: 96 x 340 x 470 mm (17') |
| --- | --- |
| Ładowanie | 2 kolumny po 10 gniazdek, zainstalowany bezpiecznik oraz sekwenser, który pozwala na utrzymywanie niskiego obciążenia instalacji podczas ładowania, dzięki włączaniu się odpowiednich listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (3 min.) |
| Zabezpieczenia | Zamek z blokadą w dwóch punktach |
| Wysokość/Szerokość/Głębokość | 128cm/95cm/52cm |
| Waga | 80 kg |
| Informacje dodatkowe | Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi. Mobilność wózka zapewniona dzięki jezdnym kółkom. Przewód przyłączeniowy o długości 3 m |

19. Szafka mobilna do przechowywania i ładowania tabletów 1 szt.

Zadanie obejmuje dostawę szafki mobilnej.

| Ilość skrytek | wkłady wykonane z pianki niepalnej umożliwiające przechowywanie 32 szt. tabletów (maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla jednego tabletu 12x205x295 mm,~12,2’’), półka (100x340x520 mm) z gniazdem do ładowania laptopa |
| --- | --- |
| Ładowanie | możliwość ładowania jednocześnie max 32 urządzeń typu: tablet, smartphone oraz dodatkowo jednego laptopa użytkownika, zainstalowany bezpiecznik oraz sekwenser, który pozwala na utrzymywanie niskiego obciążenia instalacji podczas ładowania, dzięki włączaniu się odpowiednich listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (3 min.) |
| Zabezpieczenia | Zamek z blokadą w dwóch punktach |
| Wysokość/Szerokość/Głębokość | 108cm/75cm/50cm |
| Waga | 48 kg |
| Informacje dodatkowe | Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi. Mobilność wózka zapewniona dzięki jezdnym kółkom. Przewód przyłączeniowy o długości 3 m |

20. Zasilacz awaryjny UPS 4 szt.

Zadanie obejmuje dostawę zasilaczy awaryjnych.

| Moc [W] | 900 |
| --- | --- |
| Moc pozorna[VA] | 1500 |
| Napięcie wejściowe[V] | 162 - 290 |
| Napięcie wyjsciowe[V] | 230 |
| Czas podtrzymania | 7 min przy obciążeniu 50% |
| Czas przełączania | 4 ms |
| Średni czas ładowania | 8 h |
| Architektura | Line-interactive |
| Obudowa | Tower |
| Chłodzenie | 1x wentylator |
| Zimny start | Tak |
| Automatyczna regulacja napięcia(AVR) | Tak |
| Ilość gniazd standardowych | 4 |
| Gniazda zabezpieczające linie danych | RJ-11 (Modem/Telefon) |
| Złącza komunikacyjne | 1x USB |
| Szerokość/wysokość/głębokość | 14.8 cm/17,8cm/29,9cm |
| Waga | 9,5 kg |