SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI

BELEK DREWNIANYCH ISTNIEJĄCEGO STROPU DREWNIANEGO – STRONA PRAWA

- BELKI - TYP B1 – belki długie obciążone dachem, obciążeniem użytkowym 1,2kN/m2 , warstwami podłogowymi

  - zestawienie obciążeń:

- siła skupiona z dachu

Pokrycie	0,95 kN/m2 * 3,45m * 4,10m = 13,44 kN

Wiatr		0,32 kN/m2 * 3,45m * 4,10m =   4,53 kN

Śnieg		1,00 kN/m2 * 3,45m * 4,10m = 14,15 kN

Słupek						     0,33 kN

Zastrzał					     0,51 kN

Rozpora					     0,25 kN

Kleszcze					     0,32 kN

Płatwie					     0,62 kN

34,15 kN

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   1,20 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 5,95m = 6,25 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1     0,00     0,000         -0,000       26,734        0,000

0,58     3,600         76,837*     -25,027        0,000

0,58     3,600         76,837*      15,953        0,000

1,00     6,250         -0,000      -32,963        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=42074,7;  Jzg=28389,7 cm4;  A=644,00 cm2;  iy=8,1; iz=6,6 cm;  Wy=3005,3; Wz=2468,7 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C27.

f m,k = 27,00	f m,d = 12,46 MPa

f t,0,k = 16,00	f t,0,d = 7,38 MPa

f t,90,k = 0,60	f t,90,d = 0,28 MPa

f c,0,k = 22,00	f c,0,d = 10,15 MPa

f c,90,k = 2,60	f c,90,d = 1,20 MPa

f v,k = 2,80	f v,d = 1,29 MPa

E 0,mean = 11500 MPa

E 90,mean = 380 MPa

E 0,05 = 7700 MPa

G mean = 720 MPa

ρ k = 370 kg/m3

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,60 m; xb=2,65 m, przy obciążeniach „ABC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 76,837 / 3005,33 ×103 = 25,567 > 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,60 m; xb=2,65 m, przy obciążeniach „ABC”:

= 2,052 > 1

= 1,436 > 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=6,25 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,768 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,15 m; xb=3,10 m, przy obciążeniach „ABC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -63,0 + -7,4 = 70,3 > 20,8 = u net,fin

  - Wnioski

Naprężenia dopuszczalne i ugięcie są przekroczone – belki typu B1 należy wzmocnić.

  - Sposób wzmocnienia

Zaprojektowane wzmocnienie belkami stalowymi 2C240.

Wymiary przekroju:

U 240   h=240,0  s=85,0  g=9,5  t=13,0  r=13,0  ex=22,3(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=16444,2  Jyg=7200,0  A=84,60  ix=13,9  iy=9,2.

Materiał: St3SX( Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=13,0.

Nośność przekroju na zginanie:

- względem osi Y

MR = ( Wc fd = 1,000(600,0(215(10-3 = 129,000 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla (( L = 0,000  wynosi  (L = 1,000

Warunek nośności (54):

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym(

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  (c= 102,904 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

(c = 1,25 - 0,5 (c / fd = 1,25 - 0,5×102,904 / 215 = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw (c fd = 229,9×9,5×1,000×215×10-3 = 469,545 kN

Warunek nośności środnika:

P = 20,490 < 469,545 = PR,W

Złożony stan środnika

Siły przekrojowe przypadające na środnik i nośności środnika:

Nw 	= 0,000		NRw 	= 384,082	kN

Mw 	= 5,761		MRw 	= 12,037	kNm

V 	= -25,223		VR 	= 568,632	kN

P	= 20,490		PRc	= 469,545	kN

Współczynnik niestateczności ścianki wynosi:  (p = 1,000.

Warunek nośności środnika:

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 15,0 mm

agr = l / 350 = 6250 / 350 = 17,9 mm

amax = 15,0 < 17,9 = agr

Łączniki :

Przyjęto śruby M12 kl. 6.8 w rozstawie co 50cm, ustawione w dwóch rzędach w układzie przestawionym.

- BELKI - TYP B2 – belki długie nie obciążone dachem. Obciążone obciążeniem użytkowym 1,2kN/m2 , warstwami podłogowymi

  - zestawienie obciążeń:

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   1,20 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 5,95m = 6,25 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000        9,359        0,000

0,50     3,125         14,623*       0,000        0,000

1,00     6,250          0,000       -9,359        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=42074,7;  Jzg=28389,7 cm4;  A=644,00 cm2;  iy=8,1; iz=6,6 cm;  Wy=3005,3; Wz=2468,7 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C27.

f m,k = 27,00	f m,d = 12,46 MPa

f t,0,k = 16,00	f t,0,d = 7,38 MPa

f t,90,k = 0,60	f t,90,d = 0,28 MPa

f c,0,k = 22,00	f c,0,d = 10,15 MPa

f c,90,k = 2,60	f c,90,d = 1,20 MPa

f v,k = 2,80	f v,d = 1,29 MPa

E 0,mean = 11500 MPa

E 90,mean = 380 MPa

E 0,05 = 7700 MPa

G mean = 720 MPa

ρ k = 370 kg/m3

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 14,623 / 3005,33 ×103 = 4,866 < 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC”:

= 0,390 < 1

= 0,273 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=6,25 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,218 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -7,4 + -7,4 = 14,7 < 20,8 = u net,fin

  - Wnioski

Stany graniczne nośności i użytkowania są spełnione. Belki typu B2 nie wymagają dodatkowych wzmocnień.

- BELKI - TYP B3 – belki krótkie obciążone dachem, obciążeniem użytkowym 1,2kN/m2 , warstwami podłogowymi

  - zestawienie obciążeń:

- siła skupiona z dachu

Pokrycie	0,95 kN/m2 * 3,45m * 4,10m = 13,44 kN

Wiatr		0,32 kN/m2 * 3,45m * 4,10m =   4,53 kN

Śnieg		1,00 kN/m2 * 3,45m * 4,10m = 14,15 kN

Słupek						     0,33 kN

Zastrzał					     0,51 kN

Rozpora					     0,25 kN

Kleszcze					     0,32 kN

Płatwie					     0,62 kN

34,15 kN

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   1,20 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 3,05m = 3,20 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000       11,348        0,000

0,83     2,670         20,139*     -37,242        0,000

0,83     2,670         20,139*       3,738        0,000

1,00     3,200         -0,000      -38,753        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=14197,3;  Jzg=7509,3 cm4;  A=352,00 cm2;  iy=6,4; iz=4,6 cm;  Wy=1290,7; Wz=938,7 cm3.

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=2,67 m; xb=0,53 m, przy obciążeniach „ABC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 20,139 / 1290,67 ×103 = 15,603 > 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,67 m; xb=0,53 m, przy obciążeniach „ABC”:

= 1,252 > 1

= 0,876 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=3,20 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,651 > 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,84 m; xb=1,36 m, przy obciążeniach „ABC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -13,6 + -1,6 = 15,2 > 10,7 = u net,fin

  - Wnioski

Naprężenia dopuszczalne i ugięcie są przekroczone – belki typu B3 należy wzmocnić.

  - Sposób wzmocnienia

Zaprojektowane wzmocnienie belkami stalowymi 2C140.

Wymiary przekroju:

U 140   h=140,0  s=60,0  g=7,0  t=10,0  r=10,0  ex=17,5(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=4003,9  Jyg=1210,0  A=40,80  ix=9,9  iy=5,4.

Materiał: St3SX(  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=10,0.

Nośność przekroju na zginanie:

- względem osi Y

MR = ( Wc fd = 1,000(172,9(215(10-3 = 37,164 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla (( L = 0,000  wynosi  (L = 1,000

Warunek nośności (54):

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym(

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  (c= 83,777 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

(c = 1,25 - 0,5 (c / fd = 1,25 - 0,5×83,777 / 215 = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw (c fd = 199,9×7,0×1,000×215×10-3 = 300,830 kN

Warunek nośności środnika:

P = 20,490 < 300,830 = PR,W

Złożony stan środnika

Siły przekrojowe przypadające na środnik i nośności środnika:

Nw 	= 0,000		NRw 	= 150,568	kN

Mw 	= 0,978		MRw 	= 2,511	kNm

V 	= -37,433		VR 	= 244,412	kN

P	= 20,490		PRc	= 300,830	kN

Współczynnik niestateczności ścianki wynosi:  (p = 1,000.

Warunek nośności środnika:

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 5,8 mm

agr = l / 350 = 3200 / 350 = 9,1 mm

amax = 5,8 < 9,1 = agr

Łączniki :

Przyjęto śruby M12 kl. 6.8 w rozstawie co 50cm, ustawione w dwóch rzędach w układzie przestawionym.

- BELKI - TYP B4 – belki krótkie nie obciążone dachem. Obciążone obciążeniem użytkowym 1,2kN/m2 , warstwami podłogowymi

  - zestawienie obciążeń:

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   1,20 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 3,05m = 3,20 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1    0,00     0,000         -0,000        4,560        0,000

0,50     1,600          3,648*       0,000        0,000

1,00     3,200          0,000       -4,560        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=14197,3;  Jzg=7509,3 cm4;  A=352,00 cm2;  iy=6,4; iz=4,6 cm;  Wy=1290,7; Wz=938,7 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C27.

f m,k = 27,00	f m,d = 12,46 MPa

f t,0,k = 16,00	f t,0,d = 7,38 MPa

f t,90,k = 0,60	f t,90,d = 0,28 MPa

f c,0,k = 22,00	f c,0,d = 10,15 MPa

f c,90,k = 2,60	f c,90,d = 1,20 MPa

f v,k = 2,80	f v,d = 1,29 MPa

E 0,mean = 11500 MPa

E 90,mean = 380 MPa

E 0,05 = 7700 MPa

G mean = 720 MPa

ρ k = 370 kg/m3

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=1,60 m; xb=1,60 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 3,648 / 1290,67 ×103 = 2,827 < 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,60 m; xb=1,60 m, przy obciążeniach „AC”:

= 0,227 < 1

= 0,159 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=3,20 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,194 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,60 m; xb=1,60 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -0,2 + -2,8 = 3,0 < 10,7 = u net,fin

  - Wnioski

Stany graniczne nośności i użytkowania są spełnione. Belki typu B4 nie wymagają dodatkowych wzmocnień.

- BELKI - TYP B5 – belki długie nie obciążone dachem. Obciążone obciążeniem użytkowym 1,2kN/m2 , warstwami podłogowymi. Przyjmuje się 35% ubytku przekroju.

  - zestawienie obciążeń:

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   1,20 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 5,95m = 6,25 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1     0,00     0,000          0,000        9,009        0,000

0,50     3,125         14,077*      -0,000        0,000

1,00     6,250         -0,000       -9,009        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=16859,3;  Jzg=12574,8 cm4;  A=418,00 cm2;  iy=6,4; iz=5,5 cm;  Wy=1532,7; Wz=1323,7 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C27.

f m,k = 27,00	f m,d = 12,46 MPa

f t,0,k = 16,00	f t,0,d = 7,38 MPa

f t,90,k = 0,60	f t,90,d = 0,28 MPa

f c,0,k = 22,00	f c,0,d = 10,15 MPa

f c,90,k = 2,60	f c,90,d = 1,20 MPa

f v,k = 2,80	f v,d = 1,29 MPa

E 0,mean = 11500 MPa

E 90,mean = 380 MPa

E 0,05 = 7700 MPa

G mean = 720 MPa

ρ k = 370 kg/m3

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 14,077 / 1532,67 ×103 = 9,184 < 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC”:

= 0,737 < 1

= 0,516 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=6,25 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,323 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -3,1 + -33,3 = 36,4 > 20,8 = u net,fin

  - Wnioski

Stan graniczny nośności spełniony. Ze względu na przekroczone ugięcia belki typu B5 należy wzmocnić.

  - Sposób wzmocnienia

Zaprojektowano obustronne wzmocnienie belek B5 balami drewnianymi o przekroju 8x28cm.

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC”.

Największe naprężenia dla zginania:

σ m,i + σ i =  4,601 < 12,462 = f m,d

Największe naprężenia dla ściskania:

σ i =   0,000 < 10,154 = f c,0,d

Największe naprężenia dla rozciągania:

σ i =   0,000 < 7,38 = f c,0,t

Nośność dla  xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC”:

= 0,369 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=6,25 m, przy obciążeniach „AC”.

=  = 0,163 < 1,29 = f v,d

Nośność łączników(

Do połączenia gałęzi przekroju, przyjęto łączniki mechaniczne w postaci gwoździ o średnicy 8,0 mm w rozstawie co 32cm, w dwóch rzędach w układzie przestawionym.

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,13 m; xb=3,13 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u y,fin = -2,3 + -11,4 = 13,7 < 20,8 = u net,fin

SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI

BELEK DREWNIANYCH ISTNIEJĄCEGO STROPU DREWNIANEGO – STRONA LEWA

- BELKI - TYP B6 – belki długie obciążone dachem, obciążeniem użytkowym 2,0kN/m2 , warstwami podłogowymi

  - zestawienie obciążeń:

- siła skupiona z dachu

Pokrycie	0,95 kN/m2 * 3,42m * 4,08m = 13,26 kN

Wiatr		0,32 kN/m2 * 3,42m * 4,08m =   4,47 kN

Śnieg		1,00 kN/m2 * 3,42m * 4,08m = 13,95 kN

Słupek						     0,33 kN

Zastrzał					     0,51 kN

Rozpora					     0,25 kN

Kleszcze					     0,32 kN

Płatwie					     0,62 kN

33,71 kN

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   2,00 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 6,05m = 6,35 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       29,687        0,000

0,59     3,720         82,251*     -25,918        0,000

0,59     3,720         82,251*      14,534        0,000

1,00     6,350          0,000      -36,630        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=36586,7;  Jzg=18666,7 cm4;  A=560,00 cm2;  iy=8,1; iz=5,8 cm;  Wy=2613,3; Wz=1866,7 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C27.

f m,k = 27,00	f m,d = 12,46 MPa

f t,0,k = 16,00	f t,0,d = 7,38 MPa

f t,90,k = 0,60	f t,90,d = 0,28 MPa

f c,0,k = 22,00	f c,0,d = 10,15 MPa

f c,90,k = 2,60	f c,90,d = 1,20 MPa

f v,k = 2,80	f v,d = 1,29 MPa

E 0,mean = 11500 MPa

E 90,mean = 380 MPa

E 0,05 = 7700 MPa

G mean = 720 MPa

ρ k = 370 kg/m3

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,72 m; xb=2,63 m, przy obciążeniach „ABC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 82,251 / 2613,33 ×103 = 31,473 > 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,72 m; xb=2,63 m, przy obciążeniach „ABC”:

= 2,526 > 1

= 1,768 > 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=6,35 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,981 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,26 m; xb=3,10 m, przy obciążeniach „ABC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -2,0 + -88,5 = 90,5 > 21,2 = u net,fin

  - Wnioski

Naprężenia dopuszczalne i ugięcie są przekroczone – belki typu B6 należy wzmocnić.

  - Sposób wzmocnienia

Zaprojektowane wzmocnienie belkami stalowymi 2C240 analogicznie jak belki   typu B1.

Wymiary przekroju:

U 240   h=240,0  s=85,0  g=9,5  t=13,0  r=13,0  ex=22,3(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=13149,9  Jyg=7200,0  A=84,60  ix=12,5  iy=9,2.

Materiał: St3SX(  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=13,0.

Nośność przekroju na zginanie:

- względem osi Y

MR = ( Wc fd = 1,000(600,0(215(10-3 = 129,000 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla (( L = 0,000  wynosi  (L = 1,000

Warunek nośności (54):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 16,7 mm

agr = l / 350 = 6350 / 350 = 18,1 mm

amax = 16,7 < 18,1 = agr

- BELKI - TYP B7 – belki długie nie obciążone dachem. Obciążone obciążeniem użytkowym 2,0 kN/m2 , warstwami podłogowymi

  - zestawienie obciążeń:

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   2,00 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 6,05m = 6,35 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1     0,00     0,000          0,000       12,932        0,000

0,50     3,175         20,530*      -0,000        0,000

1,00     6,350         -0,000      -12,932        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=36586,7;  Jzg=18666,7 cm4;  A=560,00 cm2;  iy=8,1; iz=5,8 cm;  Wy=2613,3; Wz=1866,7 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C27.

f m,k = 27,00	f m,d = 12,46 MPa

f t,0,k = 16,00	f t,0,d = 7,38 MPa

f t,90,k = 0,60	f t,90,d = 0,28 MPa

f c,0,k = 22,00	f c,0,d = 10,15 MPa

f c,90,k = 2,60	f c,90,d = 1,20 MPa

f v,k = 2,80	f v,d = 1,29 MPa

E 0,mean = 11500 MPa

E 90,mean = 380 MPa

E 0,05 = 7700 MPa

G mean = 720 MPa

ρ k = 370 kg/m3

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 20,530 / 2613,33 ×103 = 7,856 < 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC”:

= 0,630 < 1

= 0,441 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=6,35 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,346 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -2,0 + -22,8 = 24,8 > 21,2 = u net,fin

  - Wnioski

Stan graniczny nośności spełniony. Ze względu na przekroczone ugięcia belki typu B7 należy wzmocnić.

  - Sposób wzmocnienia

Zaprojektowano jednostronne wzmocnienie belek B7 balem drewnianym o przekroju 8x28cm.

Do połączenia gałęzi przekroju, przyjęto łączniki mechaniczne w postaci gwoździ  o średnicy 8,0 mm w rozstawie co 32cm, w dwóch rzędach w układzie przestawionym.

Sprawdzenie nośności po jednostronnym obiciu balem 8/28cm

Nośność na zginanie(

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 21,089 / 3658,67 ×103 = 5,764 < 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC”:

= 0,463 < 1

= 0,324 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=6,35 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,254 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -2,0 + -16,3 = 18,3 < 21,2 = u net,fin

- BELKI - TYP B8 – belki krótkie obciążone dachem, obciążeniem użytkowym 2,0 kN/m2 , warstwami podłogowymi

  - zestawienie obciążeń:

- siła skupiona z dachu

Pokrycie	0,95 kN/m2 * 3,42m * 4,08m = 13,26 kN

Wiatr		0,32 kN/m2 * 3,42m * 4,08m =   4,47 kN

Śnieg		1,00 kN/m2 * 3,42m * 4,08m = 13,95 kN

Słupek						     0,33 kN

Zastrzał					     0,51 kN

Rozpora					     0,25 kN

Kleszcze					     0,32 kN

Płatwie					     0,62 kN

33,71 kN

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   2,00 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 3,05m = 3,20 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1     0,00     0,000          0,000       12,403        0,000

0,85     2,720         19,089*     -38,819        0,000

0,85     2,720         19,089*       1,633        0,000

1,00     3,200          0,000      -40,719        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=13310,0;  Jzg=6187,5 cm4;  A=330,00 cm2;  iy=6,4; iz=4,3 cm;  Wy=1210,0; Wz=825,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C27.

f m,k = 27,00	f m,d = 12,46 MPa

f t,0,k = 16,00	f t,0,d = 7,38 MPa

f t,90,k = 0,60	f t,90,d = 0,28 MPa

f c,0,k = 22,00	f c,0,d = 10,15 MPa

f c,90,k = 2,60	f c,90,d = 1,20 MPa

f v,k = 2,80	f v,d = 1,29 MPa

E 0,mean = 11500 MPa

E 90,mean = 380 MPa

E 0,05 = 7700 MPa

G mean = 720 MPa

ρ k = 370 kg/m3

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=2,72 m; xb=0,48 m, przy obciążeniach „ABC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 19,089 / 1210,00 ×103 = 15,776 > 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,72 m; xb=0,48 m, przy obciążeniach „ABC”:

= 1,266 > 1

= 0,886 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=3,20 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,851 > 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,70 m; xb=1,50 m, przy obciążeniach „ABC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -13,1 + -3,1 = 16,2 > 10,7 = u net,fin

  - Wnioski

Naprężenia dopuszczalne i ugięcie są przekroczone – belki typu B8 należy wzmocnić.

  - Sposób wzmocnienia

Zaprojektowane wzmocnienie belkami stalowymi 2C140, jak belki typu B3.

Wymiary przekroju:

U 140   h=140,0  s=60,0  g=7,0  t=10,0  r=10,0  ex=17,5(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3616,3  Jyg=1210,0  A=40,80  ix=9,4  iy=5,4.

Materiał: St3SX(  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=10,0.

Nośność przekroju na zginanie:

- względem osi Y

MR = ( Wc fd = 1,000(172,9(215(10-3 = 37,164 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla (( L = 0,000  wynosi  (L = 1,000

Warunek nośności (54):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 5,8 mm

agr = l / 350 = 3200 / 350 = 9,1 mm

amax = 5,8 < 9,1 = agr

- BELKI - TYP B9 – belki krótkie nie obciążone dachem. Obciążone obciążeniem użytkowym 2,0 kN/m2 , warstwami podłogowymi

  - zestawienie obciążeń:

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   2,00 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 3,05m = 3,20 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1     0,00     0,000         -0,000        6,335        0,000

0,50     1,600          5,068*      -0,000        0,000

1,00     3,200         -0,000       -6,335        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=1,60 m; xb=1,60 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 5,068 / 1210,00 ×103 = 4,188 < 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,60 m; xb=1,60 m, przy obciążeniach „AC”:

= 0,336 < 1

= 0,235 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=3,20 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,288 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,60 m; xb=1,60 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -0,2 + -4,4 = 4,6 < 10,7 = u net,fin

  - Wnioski

Stany graniczne nośności i użytkowania są spełnione. Belki typu B9 nie wymagają dodatkowych wzmocnień.

- BELKI - TYP B10 – belki długie nie obciążone dachem. Obciążone obciążeniem użytkowym 2,0kN/m2 , warstwami podłogowymi. Przyjmuje się 35% ubytku przekroju.

  - zestawienie obciążeń:

- obciążenia stałe – podłoga

Wełna mineralna 	0,60kN/m3 * 0,15m	= 0,09 kN/m2

Płyta OSB		7,00kN/m3 * 0,022m	= 0,15 kN/m2

Tynk			22,0kN/m3 * 0,02m	= 0,44 kN/m2

Podsufitka		6,00kN/m3 * 0,025m	= 0,15 kN/m2

0,83 kN/m2

- obciążenia użytkowe			   2,00 kN/m2

Założenia przyjęte do obliczeń:

- przyjęto rozstaw belek 1,0m

- długość obliczeniowa belki = 1,05 * 6,05m = 6,35 m

  - Obliczenia

Schemat statyczny i obciążenia:

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1     0,00     0,000         -0,000       12,640        0,000

0,50     3,175         20,066*       0,000        0,000

1,00     6,350          0,000      -12,640        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 20,066 / 1371,33 ×103 = 14,633 > 12,462 = 1,000×12,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC”:

= 1,174 > 1

= 0,822 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=6,35 m, przy obciążeniach „AC”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,507 < 1,292 = 1,000×1,29 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u z,fin = -3,3 + -55,3 = 58,5 > 21,2 = u net,fin

  - Wnioski

Naprężenia dopuszczalne i ugięcie są przekroczone – belki typu B10 należy wzmocnić.

  - Sposób wzmocnienia

Zaprojektowano obustronne wzmocnienie belek B10 balami drewnianymi o przekroju 10x28cm.

Sprawdzenie nośności

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC”.

Największe naprężenia dla zginania:

σ m,i + σ i =  5,773 < 11,077 = f m,d

Największe naprężenia dla ściskania:

σ i =   0,000 < 9,692 = f c,0,d

Największe naprężenia dla rozciągania:

σ i =   0,000 < 6,46 = f c,0,t

Nośność dla  xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC”:

= 0,521 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=6,35 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „AC”.

=  = 0,210 < 1,15 = f v,d

Nośność łączników(

Do połączenia gałęzi przekroju, przyjęto łączniki mechaniczne w postaci gwoździ długości 196 mm o średnicy 10,0 mm.

F 1 = 0,0 < 2500,9 = R d

tan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=3,18 m; xb=3,18 m, przy obciążeniach „AC” liczone od cięciwy pręta.

u y,fin = -2,3 + -16,9 = 19,2 < 21,2 = u net,fin